Defekte Dateien (Files 11)
--------------------------
RSX-Workshop, Esslingen 1980
(Update RSX-SIG Treffen, Darmstadt 1981)
(Update DECUS-Ungarn Treffen, Sopron 1982)

O.Titze, TH Darmstadt


1.  Allgemein:
-------------

Man wird haeufig mit der Tatsache konfrontiert,  dass  manche  RSX
Benutzer schon bei auftretenden einfachen Fehlern beim Zugriff auf
ihre Massenspeicher etwas ratlos sind.  Deshalb soll gezeigt  wer-
den, dass man auch mit geringen Kenntnissen ueber die Filestruktur
bei fehlerhaften Dateien nicht voellig hilflos ist.  Die hier  ge-
gebenen Details beruhen mehr oder weniger auf experimentell gewon-
nenen Erfahrungen, da hier die DEC-  Dokumentation  keine  direkte
Hilfestellung  gibt,  und sind daher auch nicht vollstaendig.  Sie
wurden unter RSX-11D V6.2, IAS gesammelt, was keine Einschraenkung
bedeuten  sollte,  wohl  aber  gelegentlich die Nomenklatur beein-
flusst.

Typische auftretende Fehler sind:

    -Parity Errors auf RK05 Platten
    -defekter Home-Block oder MFD
    -defekte File Header
    -irrtuemlich geloeschte Files
    -Parity Errors auf DOS(FLX) Tapes
    -ueberschriebene ANSI Tapes
    -irrtuemlich initialisierte ANSI Tapes
    -alte ANSI Tapes (vor 1976, RSX11D V4)
    -defekte BRU Tapes (BRU aborts

Wuenschenswerte Aktionen:
    -Patchen der Datenstruktur(gleiches Volume)
    -Recover einzelne Files(auf ein anderes Volume)
    -Recover das ganze Volume(kopieren aller Files)

Bei den Verfahren wird versucht mit den Standard Utilities  auszu-
kommen:
    DMP, ZAP, VFY, PIP
Man war auch auf diese Utilities beschraenkt, bevor man mit den da
gewonnenen Erfahrungen entsprechende Hilfsprogramme erstellte.  So
entstanden dan zur Erleichterung des Verfahrens in der  Vergangen-
heit "ad hoc" einige kleinere Programme 

    DDP Disk Dump und Patch(W. Loew)
    PARERR      Parity Errors beseitigen
    REC Recover ANSI Tapes(G. Kuehner)
    RWMTR       Read/Write FLX,PRE Tapes
    DTREC       Recover DOS DEC Tapes

und benutzen Programme von SIG Tapes

    PATCH,FIL (inzw. ueberfluessig: PIP /EOF)
    VOL         Home Block Change(bei IAS ueberfluessig: HOM)
    RECFIL      Recover Files ueber File Header
    BLK,LBN     Blockzuordnungen zu Files


                                                            PAGE 2



Ein Mangel der eigenen Programme  ist,  dass  sie  nicht  portabel
sind.    Entweder   zu   simpel   (PARERR)   oder  benutzen  spez.
Hardware(DDP) oder der Autor hatte noch keine Zeit alles auszutes-
ten(REC).   Ihnen  liegen  aber  die  im  Folgenden genannten Ver-
fahrensweisen zugrunde.


2.  Platten:  Datenstruktur
---------------------------
Dabei nur Informationen verwenden, die im folgenden gebraucht wer-
den
    Grobstruktur    Index File
    File Header
    Directory Files
    Record Formate

Indexfile
---------
Block 1  Bootstrap Block        LBN=0
      2  Home Block             LBN=1+256.*N (N=0,1,..)
      3  Index File Bitmap
      File Header: (auflisten mit VFY /LI)
*)    4  F-ID:1  INDEXF.SYS
      5       2  BITMAP.SYS
      6       3  BADBLK.SYS
      7       4  000000.DIR (MFD)
     10       5  CORIMG.SYS
     --------------------------------(variabel)
     11       6  001001.DIR (UFD's)
     12       7  ..........
 
(wobei File ID's  1 bis 5  und alle *.DIR als Eintraege im 
Master File Directory (000000.DIR) vorliegen)

*) VBN der File Header Haengt von der Groese der Index File
Bit MAP ab:
        VBN(File Header)= 2 + <Bitmap Size> + FileID

"Index File = Versammlung aller File Header"

Index File Bitmap (VBN=3)
-------------------------
Fuer interne Organisation des Indexfiles.   Gibt  an  wo  gueltige
File  Header existieren.  Dabei gibt ein Bit "n" an, dass der File
Header mit F-ID "n" vorhanden ist (bei Block n+3).
    Bsp.: (W0)=013777
      d.h. Bit 11, 13, 14, 15 sind 0
      und (File ID = Bit #+1 da LSB = Bit 0!) ergibt:
      keine File ID's: (12, 13, 14, 15 (10) bzw.) 14, 15,
                       17, 20 (8)



                                                            PAGE 3



File Header:
------------
Uns interessierende Groessen in Form eines DMP Ausdrucks:

000  027027 FIL.ID SEQ #  000401 000401 164000 SYS US ATTTYP
020  RSIZ     HIGH-VBN       EOF-VBN    F.FFBY 000000 000000
040  000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000  FILE 
060   NAME(RAD50)   TYP   VERS#  000001 030062 040515 034122
100  030460 031466 030067 031060 046460 051101 030070 033061
120  033063 034065 000000 000000 000000 000000 000000 000000
140  000000 001401 146 #W 1.RET-POINT
  .
  .
  .
760  000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 CHKSUM


    (Adresse im Block/Laenge/Groesse:)           Beispiel:
       2 (1W) File ID                                   14
       4 (1W) Sequence #                                 2
      14 (1B) H.UCHA    User Charact.                    0
      15 (1B) H.SCHA    System                           0
      16 (1B) F.RTYP    Record Type                      2
      17 (1B) F.RATT      "    Attribute                 2
      20 (1B) F.RSIZ      "    Size                     26
      56 (3W) File Name (Rad50)                        ...
      64 (1W) Typ                                      ...
      66 (1W) Version #                                ...
     144 (1B) Zahl Retrieval Pointer Worte               2
     146 (2W) 1. Retrieval Pointer           000000 000563
     776 (1W) Checksum                              060220

    u.U. noch
      22 (2W) High VBN
      26 (2W) EOF-VBN
      32 (1W) F.FFBY

    Retrieval Pointer Format:
        Count-1   High  Low  LBN  (4B)

Directory-Files
---------------
Zur intakten Struktur gehoert, dass es  in  irgendeinem  Directory
eingetragen ist.
        Kein Eintrag   =   "lost" File
Ein Entry (8 Worte) enthaelt neben Namen, Typ, Versions Nr.   auch
File  ID  und  Sequence Nr.  zum Auffinden des File Headers (gelo-
eschter Entry nur File ID = 0 gesetzt).
    FileID      Seq.Nr.    --   Name(RAD50)     Typ     Vers#
     (1W)        (1W)     (1W)    (3W)          (1W)     (1W)


Volume Bit Map
--------------
Das File BITMAP.SYS enthaelt ab VBN=2 die Belegung  aller  Bloecke
des Volumes (Bit n=1, Block n ist frei).
Fuer ein intaktes Volume muss dies konsistent mit der  Information
in den Retrieval Pointer der File Header sein.




                                                            PAGE 4



Einschub:  Record Formate von einigen File Typen:
------------------------------------------------
Um die Integritaet eines Files beurteilen zu koennen, muss man ge-
legentlich die Datenbloecke selbst ansehen.  Dazu muss man die Re-
cord Struktur kennen.  Record Struktur ist durch
    (W7) = {F.RATT(B17), F.RTYP(B16)}
    im File Header
festgelegt.
Fuer einige typische Filearten sind Attribute und Recordstrukturen
im Anhang zusammengestellt.
Textfiles haben im allgemeinen folgende Form
    F.RTYP:   R.VAR=1    (variable Laenge)
Record Format:
    {Byte Count} {Daten         }
mit Attribut (F.RATT):
    FD.CR=1    Carriage Control Device
               (File von EDI, TECO/CR)
    FD.FTN=1   Fortran Carriage Control (1.Zeichen)
               (Fortran Ausgabe Files)
    F.RATT=0   Carriage Control im Datensatz
               selbst (<CR>, <LF>)
               Files von RNO, TECO /-CR, PIP, DMP



Fehler im Sinne der File-Struktur
---------------------------------
Wie ueberprueft man ob ein Volume fehlerfrei ist?

1.VFY
- DEV:/RC liefert die meisten Fehler:
  Bad File Header, Parity Errors (-4)
- DEV:/LO listet "lost" Files und erzeugt 
  einen Entry in [1,3]
- DEV:/LI keine weiteren Informationen 
 (Bad File Header)
- DEV:  Inkonsistenz zwischen Indexfile 
        und Bit Map des Volumes:
        faelschlich freie Bloecke, lost Blocks, multiple allocated
        Blocks

2.PIP DEV:[*,*]/LI
  READ ATTRIBUTES ERROR - NO SUCH FILE
  " - SEQUENCE CHECK
(d.h.  wenn auch VFY keine Fehler zeigt koennen  immer  noch  READ
ATTRIBUTE ERRORS vorliegen!)


3.  DMP ergibt Fehlerdetails






                                                            PAGE 5



UEBERSICHT:  Moegliche Fehler
-----------------------------
Diese (sicher nicht  vollstaendige  Liste)  soll  einen  Uberblick
ueber moegliche Fehler geben.

1.  Parity Errors (-4)
---------------------
Ein Fehler der auf unserer Anlage(8 RK05) haeufig auftritt  offen-
bar  auch  im  Zusammenhang  mit  Verschlechterung der Justierung.
Fuehrt bei einem File Header Block zu der  unverstaendlichen  Mes-
sage
        READ ERROR
        bei einem Ausgabefile!
(Lesen des File Header Blocks!)
Hier kann nichts gepatcht werden, da Parity durch  die  Controller
Hardware erzeugt wird.

Erfahrung:  In den meisten Faellen ist die  Information  im  Block
noch intakt.
Abhilfe:  Lesen des Blocks und unveraendertes Rueckschreiben - ZAP
fuer wenige Fehler
- (sonst eigene Programme DDP;  PARERR
  kopiert ganze Platte und foreign Volumes)


2.  "Soft" Errors
----------------
Datenstruktur auf Disk ist intakt,  aber  Fehler  im  File  System
(Memory) liegen vor, aeussert sich z.B.:
    (i) kein Zugriff mehr zu [0,0]
    (ii) nach "speziellen" Program-Abstuerzen
         "FILE -ACCESSED FOR WRTE"
Abhilfe:  REBOOT System.  Wenn das bei (ii) wegen starker  System-
Aktivitaet nicht sofort moeglich ist, Abhilfe:
    PIP /NV=FLIE/SR
Legt eine neue benutzbare Version an.


3.  Scheinbar defekte Files
--------------------------
Nichtbeachten der Recordattribute  bzw.   inkonsistente  Benutzung
kann  zwar zu formal korrekten Files (im Sinne der uebergeordneten
Filestruktur) fuehren, die aber nicht verwendbar sind.

Beispiele:

-Editieren eines Fortran Ausgabe Files (FD.FTN=1, W7=402).
 EDI(aeltere Versionen) setzt Attribut um in FD.CR (W7=1002), d.h.
 Fortran  Carriage  Control geht verloren (Beispiele DOC-Files auf
 SIG-Tapes), (gilt offenbar nur fuer aeltere  EDI  Versionen,  wie
 wir sie benutzen)
-Editieren (EDI) von RNO-Files, PIP, Directory 
 Files (F.RATT=0) nicht sinnvoll
-Einfuegen von Form-feeds(z.B.  mit KED) in ein Textfile,
 welches von einem  Fortran  Programm  erzeugt  wurde  (FD.FTN=1),
 zeigt nicht die gewuenschte Wirkung.
-RNO Index Output Ueberlauf fuehrt zu Saetzen mit
 implied Car.  Control mit R.SIZ > 132.
 Folge:  LP-Handler druckt nicht weiter,
        Files nur auf Terminal druckbar.
-Inkonsistente Benutzung von Attribut und Recordformat.


                                                            PAGE 6



 Kann zur Folge haben, dass auf LP:   nur  Leerseiten  erscheinen,
 dagegen das File auf Terminals druckbar ist.
 Bsp.:  BASDOC.DOC (Chicago Tapes)

 Abhilfe:  Umsetzen der Fileattribute mit TECO oder KED z.B.:
    KED FILE2/CA bzw./-CA,/FO = FILE1



4.  Lost Files:  TMP-Files ("Marked for Delete")
----------------------------------------------
Files haben ploetzlich keinen Directory Entry mehr.

Loesung:
    VFY /LO PIP [n,m]/RE=[1,3]FILE

Waehrend normale Lost Files durch Remove eines  Directory  Entries
entstehen, koennen nach Crashes SCRATCH Files uebrigbleiben
        FLX.TMP
        F4PLUS1.TMP  etc.
die mit OPEN (DISPOSE='DELETE')  erzeugt  wurden.   Zunaechst  VFY
/LO.

Das empfohlene Verfahren:
    VFY /DE und Loeschen mit PIP;  erfordert aber DISMOUNT des Vo-
    lumes (u.U.  Busy) und MOU /UNL
Unser Vorgehen:
    PIP [1,3]*.*;*/DE
fuehrt zwar zur Fehlermeldung
    FAILED TO MARK FILE FOR DELETE
gibt aber die allocierten Bloecke frei.  Dann
    PIP [1,3]*.*;*/RM

Vorsicht bei Disk Backups:
    DSC   kopiert auch lost Files
    BRU   kopiert diese nicht!  Sie sind dann endgueltig "lost".


5.  Defekte Directory Files
---------------------------
- Alte Files in [1,3] loeschen
- PIP  [0,0] nm.DIR;1/RM
- VFY  /LO
- UFD  [n,m]
- PIP  [n,m]/RE=[1,3]*.*;*
(Es bleibt u.U.  ein defekter File Header im Indexfile zurueck)
Falls mehrere Directory Files defekt sind, kann es u.U.   sinnvoll
sein  aus  einem DUMP der entsprechenden File Header ueber die Re-
trieval  Pointer(LBN's)  die   Datenbloecke   zu   dumpen   (MOUNT
FOREIGN!),  um ueber die File ID eine Zuordnung der Files zu erzi-
elen.


6.  Inkonsistente Bitmaps
------------------------
BITMAP.SYS stimmt nicht mit der aus  den  Retrieval  Pointern  er-
stellten Map ueberein.
Feststellen:     VFY DEV:
Standardverfahren:
    - VFY /UP  "freie" Bloecke wieder als belegt markiert
    - VFY /RE  "belegte"  "      "     "  frei      "


                                                            PAGE 7



multiple allocated:
    PIP    /DE  (am besten alle betroffenen Files, 
            gewisse Chance dass das zuletzt erzeugte File intakt
             ist)
7.  Nicht korrekt abgeschlossene Files
-------------------------------------

Haeufig nach "Abort" eines Programms.  Feststellen:
    PIP FILE/FU
ergibt Zahl der Bloecke 0./n.
Abhilfe:   PIP FILE/EOF

Frueher wurden hierfuer Programme von den SIG Tapes  benutzt.   An
diesem  Beispiel(PATCH,  bzw.   FIL) soll gezeigt werden,wie diese
Programme auf die Information in dem File Header zugreifen.

Typischer Ablauf:
-zunaechst feststellen ob File locked.
 Dazu  werden  die  File   Attribute   gelesen(QIO   IO.RAT)   und
 U.CHA=100(locked) geprueft.  Falls nicht Zugriff von Write Access
 wird lock zurueckgesetzt.  Dann QIO Write Attributes.
-Bloecke feststellen
 Alle Counts aus den Retrieval Pointers werden  addiert.   Es  er-
 folgt  ein  OPEN Update.  Die Blockzahl wird in F.HIBK, F.EFBK im
 FDB eingesetzt.  F.FFBY wird falls nicht definiert auf 1000  ges-
 etzt.
-Recordsize
 Falls nicht R.FIX werden alle Records gescannt, um  die  maximale
 Recordsize zu ermitteln.


8.  Defekte File Header:
------------------------
Einfache Faelle:
    (i)   wenige  falsche  Bits  gesetzt,  Checksum  stimmt  nicht
          Abhilfe:  DMP File Header, Checksum berechnen, ZAP

          (Macro Hilfsprogramm fuer Checksum:)
                MOV      BUF,R0
                MOV      255.,R1
          10$:  CLR     R2
                ADD     (R0)+,R2
                SOB     R1,10$
                MOV     R2,(R0)
          (oder Benutzung Programm DDP)

    (ii)  Bit in Indexfile Bit Map noch gesetzt, aber File  Header
    schon geloescht
          Abhilfe:        a)Bit zuruecksetzen  -->  File  loeschen
          b)File Header auf "existent" patchen(s.u.)
Massive Faelle z.B.  defekte Retrieval Pointer:  ???


9.  Read Attributes Errors
--------------------------
Sie entstehen wenn bei einem File mit mehreren  Directory  Entries
(/EN) dieses ueber einen Entry geloescht wurde.  Hier koennen zwei
Fehlermeldungen auftreten
NO SUCH FILE:
Hier kann man das File u.U. wiederherstellen (s.u.).
SEQUENCE NUMBER CHECK:


                                                            PAGE 8



Der File Header wurde schon wieder belegt, die  Retrieval  Pointer
sind  weg  und wahrscheinlich sind die Bloecke bereits bei anderen
Files.



10. Regenerieren von geloeschten Files
-------------------------------------
Aktionen nur sinnvoll, wenn dies sofort  festgestellt  wird,  d.h.
alle WRITE Aktivitaeten unterbunden werden koennen.

Tun:  Programm RECFIL benutzen

Hierbei werden Files auf ein anderes Volume transferiert ohne  den
Zustand der Orginal-Disk zu veraendern.


10.1 Manuelle Methode
--------------------
Das hier jetzt etwas ausfuehrlicher  geschilderte  Verfahren  soll
zeigen,  wie  man  dies auch mit einfachen Verfahren erzielen kann
bzw.  frueher tat und etwas die Zusammenhaenge erlaeutern.

Nach Purge oder Delete:keine weitere Aktivitaet  auf  der  Platte,
insbesondere kein Schreiben auf die Platte d.h.  Anlegen von neuen
Files, da sonst u.U.  relevante Bloecke, File Header  ueberschrie-
ben werden koennen und dann nicht mehr zugaenglich sind.


Zustand der Platte feststellen
------------------------------

    (PIP [*,*]/LI)
aber auf jeden Fall
    VFY /LI.
Man erhaelt eine geordnete Liste aller Files nach FILE ID's.  Wenn
man  nicht die File ID's der geloeschten Files kennt, was im allg.
der Fall ist sind die geloeschten Files bei den Luecken d.h.   den
fehlenden  File  ID's  zu  suchen.  (maximale File ID = Index File
Size - 3)


Wiederherstellen des File Headers
---------------------------------

Die File Header geloeschter Files enthalten noch alle  Information
Sie unterscheiden sich von den File Headern existierender Files in
3 Worten:
    File ID = 0 gesetzt (W2)
    System Indicator = 100000 (W6), genauer H.SCHA=200 (B15)
    (Es koennte noch H.UCHA gesetzt sein)
    Checksum = 0 gesetzt (W256.)
Um dem System ein intaktes File vorzutaeuschen muss also zunaechst
der  File  Header Block im Index File gepatcht werden.  Nehmen wir
an das File mit der File ID=n soll  wiederhergestellt  werden,  so
ist der Block mit
    VBN = n+3
zu patchen:
    File ID = n
    System Indicator = 0, (H.SCHA=0)
    Checksum = (zu berechnen)


                                                            PAGE 9



Das Patchen kann mit ZAP erfolgen.  Vorher
    >MOU  DEV:/OVR/UNL
    >ZAP
    ZAP> DEV:[0,0]INDEXF.SYS/AB
    - n:2/n
    .
    .
    .
    - x
(Hierbei ist lediglich das Berechnen der Checksum  u.U.   muehsam,
so dass es sich empfiehlt dafuer ein Hilfprogramm zu haben)
Dieses Verfahren ist fuer alle interessierenden File  Header  Blo-
ecke  durchzufuehren.   Damit sind sie aber fuer die System Utili-
ties (z.B.  VFY /LO) noch nicht existent.  Deshalb  ist  noch  ein
weiterer Schritt notwendig.


Patchen der Index File Bitmap
-----------------------------

Die Bitmap des Index Files befindet  sich  im  INDEXF.SYS,  VBN=3.
Hier besagt jedes gesetzte Bit, dass das File mit der entsprechen-
den ID existiert (Anm.:  Gegensatz zu BITMAP.SYS).  D.h.  die kor-
respondierenden Bits der wiederhergestellten File Header muessen =
1  gesetzt  werden  (Anm.:   Der  Bitmap  Block   enthaelt   keine
Checksum!).
Man findet das entsprechende Bit relativ  einfach  nach  der  Vor-
schrift:
    nm = File ID
    ij = nm - 1
    i = Byte Adresse im Bitmap Block
    j = Nr. des Bits (0 bis 7)
z.B.
    File ID = 56
    Bit bei: 55
        d.h. Byte Adresse 5, Bit  5
        (bzw. Word Adresse 4, Bit 15(8) bzw. 13(10))
oder z.B.
    (W0)   077777
bedeutet File ID = 16 ist nicht existent.
Wurden File Header und Index File Bit Map in dieser  Art  gepatcht
so  ist das File als sog.  "Lost" File wieder existent.  D.h.  das
File ist zwar vorhanden hat aber keinen Directory  Eintrag.   Dies
laesst sich aber beheben.


Directory Eintraege
-------------------

Ein Lost File mit File ID = n, Sequence Number = m kann in ein Di-
rectory eingetragen werden.  Durch
    PIP>DEV:[UIC]NAME/EN=DEV:/FI:n:m,
oder aber bei mehreren Files durch
    VFY    DEV:/LO
werden die "Lost" Files im UFD [1,3] eingetragen.  Hierbei ist  zu
beachten,  dass  der File Name aus dem File Header Block entnommen
wird.  (Dieser Filename braucht mit dem gesuchten File  nicht  ue-
bereinzustimmen  z.B.   wenn  frueher  ein RENAME erfolgte(dadurch
wurde Name im File Header nicht veraendert) oder aber bei Editier-
vorgaengen kann im File Header nur der Name EDITOR.TMP stehen!)
Damit sind die Files wieder  durch  normale  Directory-orientierte


                                                           PAGE 10



Operationen  ansprechbar  und koennen z.B.  auf ein Back Up Medium
uebertragen werden
    PIP>DEV1:FILE.BAK=DEV:FILE.
Damit ist allerdings noch nicht gewaehrleistet  dass  diese  Files
auch  wirklich  intakt sind (s.u.)!  Zu diesem Zeitpunkt kann noch
nicht auf die Platte geschrieben werden, da die Bitmaps noch nicht
intakt sind und mehrfach Allocation vorkommen koennte.


Korrigieren der Bit MAP's
-------------------------

Obwohl auf das regenerierte File zugegriffen werden kann  da  alle
Bloecke  ueber  die  Retrieval Pointer gefunden werden, sind diese
Bloecke jedoch fuer das System noch als "frei" markiert, d.h.  das
entsprechende  Bit  im  File [0,0]BITMAP.SYS ist gesetzt.  Man ko-
ennte diese Bits  jetzt  einzeln  patchen  aehnlich  wie  bei  der
Index-File-Bitmap  (beachten:   Bit gesetzt heisst Block ist frei,
die Bitmap faengt in Block 2 dieses Files  an).   Das  ist  jedoch
besser mit VFY zu erreichen
    VFY    DEV:/UP
Dies erzeugt einen u.U.  langen Ausdruck (alle  Bloecke!)  und  es
empfiehlt  sich nicht diesen generell auf das Null Device zu legen
, da man aus diesem ersieht ob Bloecke mehrfach allociert sind.
Mehrfach Allocation kann insbesondere auftreten wenn man alte File
Header Bloecke regeneriert hat deren Daten Bloecke bei nachfolgen-
den Schreiboperationen inzwischen anderen Files  zugeordnet  sind.
Die  so wiederhergestellten Files sind nicht mehr zu verwenden, da
ihre Daten ja nicht mehr existieren.



11.  Zerstoerte Plattenstruktur
------------------------------

Zugriffe zur Platte sind unmoeglich, weil z.B.

    (i)   Home Block, MFD defekt
    (ii)  Platte versehentlich neu initialisiert

Da im allg.  noch die File Header mit ihren Retrieval Pointern in-
takt  sind,  ist es moeglich diese Files zu regenerieren.  Man be-
nutzt dazu am besten die Programme von den SIG Tape:
    UICREC, RECFIL

Verfahren:
    Suchen intakter File Header, Sammeln der Bloecke ueber  Retri-
    eval Pointer und Kopieren auf ein anderes Volume.

(Im Prinzip sind auch hier wenn man den Fehler genau kennt,  manu-
elle Patch- Verfahren moeglich.)


Vorsicht:  Initialisierte Platten !!!!!!!!!

Frueher (RSX11M V3.1, IAS V3.0) waren nur wenige Files  zerstoert.
Der Default fuer /INF bei INI war =16.

Jetzt (RSX11M V3.2, IAS V3.1) sind viele  Header  zerstoert.   Die
neuen Defaults betragen fuer /INF
        RK05  = 147,    RM02  = 4096 !!


                                                           PAGE 11



Weitere Komplikationen:

    INI legt Index File in die Mitte des Volumes(default)
    DSC legt Index File an den Anfang des Volumes

D.h.  INI auf eine Platte, die mit DSC kopiert war, zerstoert u.U.
eine  entsprechende  Zahl  von Datenbloecken(!), waehrend die File
Header intakt(!) bleiben!  Ein File-Recovery mit RECFIL kann  dann
formal fehlerfrei ablaufen, d.h.  alle Files werden gefunden, aber
die  Datenbloecke  der  wiedergewonnen  Files   sind   dann   u.U.
zerstoert.



12.  Defekter Home-Block, MFD
----------------------------

Es kann manchmal wuenschenswerter sein, das defekte  Volume  durch
irgendwelche Patches direkt wiederherzustellen, als alle Files in-
dividuell mit RECFIL auf ein anderes Volume zu kopieren, insbeson-
dere  dann,  wenn keine zweite Platte mit gleicher Speicherkapazi-
tate zur Verfuegung steht.

Defekter Home-Block
-------------------
Dump (DMP) des  Home-Block  und  sorgfaeltige  Pruefung,  wo  eine
Fehler  vorliegen  kann.   Es  sollten beide Checksums ueberprueft
werden.  Erste Checksum (bei H.CHK1=74) fuer die Worte 0 -28.  und
die  zweite  Checksum  (bei  H.CHK2=776)  fuer den gesamten Block.
Ferner ist zu  ueberpruefen,  ob  Index-File  Bit  Map  Size  (bei
H.IBSZ=0) und Location der Index-File Bit Map (H.IBLB=2) sinnvolle
Werte haben, d.h.  Dump der Index-file Bit  Map  und  einiger  an-
schliessender File Header.

Oder falls eine falls ein aelterer Backup dieses Volume  vorhanden
ist, kopieren des Home-Blocks von dort.

Defektes MFD(000000.DIR)
------------------------
-Versuche den LBN des File Headers vom File 000000.DIR zu lokalis-
eren
 (Man benutzt den Pointer zur Index-File Bit Map und seine Groesse
 aus  dem  Home-Block  und addiert die File-ID (=4) um den LBN des
 File Headers zu bekommen)
-Dump des File Headers und Ueberpruefen auf Korrektheit
-Lokalisieren des ersten LBN der Datenbloecke des Directory Files
 mit Hilfe der Retrival Pointer aus dem File Header.
-Pruefen ob wenigstens [0,0] einen gueltigen Eintrag hat.




Magnetbaender
=============

Es soll hier nur kurz auf die Situation bei Magnetbaendern  einge-
gangen werden, die sich folgendermassen darstellt:

I/O Errors in einzelnen Files auf Baendern koennen von  DEC  Stan-
dard Utilities wie



                                                           PAGE 12



    FLX,PIP,PRE

nicht bewaeltigt werden.  Haeufig ist der Rest  des  Bandes  nicht
mehr  zugreifbar.   (Diese  Situation stellte sich uns haeufig bei
SIG-Tapes!).  In den neueren Versionen von FLX gibt es  hier  eine
Verbesserung durch den Switch /-RW.

BRU ist da besser:   Meldet  Fehler,  aber  faehrt  meistens(s.u.)
fort.


Aus dieser Situation haben wir eigene  kleine  Hilfsprogramme  er-
stellt:


    FLX Tapes:
        - Kopieren Blocks/Files von Band nach Band trotz Fehler
        - Positionieren
        - Write EOF Marken

    ANSI Tapes:
        - Dunp Tapestruktur
        - Kopieren Band nach Platte von Blocks/Files
        - Write EOF Marken

    PRE Tapes:
        - Feststellen der Fehler
        - Listen
        - Kopieren Band nach Band von Files/Blocks
        - Positionieren
        - Write EOF Marken


Fehler bei BRU-Tapes
--------------------

Ernsthafte Fehler in BRU-Tapes, die zum Abbruch von  BRU  fuehren,
bedeuten   wegen   der  komplexen  Struktur  der  BRU-Baender  (s.
Anhang), im allg.  den Verlust des ganzen Volumes.

Fuer die Wiedergewinnung einzelner Files wurde  ein  Hilfsprogramm
geschrieben

         RDBRU - Read BRU Tapes (G.  Kuehner)

hierbei versucht man ueber Filename  und  UIC  ein  entsprechendes
File  wiederaufzufinden.  Es ist damit auch moeglich im Fehlerfall
noch volle Directories von BRU Tapes zu erstellen und damit Struk-
tur  und  Art  des  Fehlers festzustellen.  (Das Programm befindet
sich noch in der Entwicklung.)

Jedoch muss es wegen der hohen  Datenkonzentration  von  BRU-Tapes
das Ziel sein, diese als Gesamtheit wiederherzustellen, da ein Re-
covery auf der Basis einzelner Files zu aufwendig waere.  Hier ex-
istieren  noch  keine  Ansaetze in der Form von Programmen aber es
sind folgende Strategien denkbar:

Fehler in den Directory Sektionen des BRU-Tapes:
Entspricht einem "lost" File auf einer Platte, ein Directory-Block
muesste dann aus den noch vorhandenen Header-Informationen erzeugt
werden.


                                                           PAGE 13



Fehler in den Datenbereichen:
Verlust des entsprechenden Files, aber Korrektur des Volumes durch
Anfuegen  von Dummy-Bloecken entsprechend der Retrival Pointer aus
dem File Header.

Fehler in den Header-Bereichen:
Bedeutet  den  Verlust  der  Information  ueber  File   Attribute.
Korruktur  des  Volumes  durch  Einfuegen  von entsprechend vielen
Dummy Headern gemaess der Directory-Information.

Zum Vorgehen:  Man muesste ein fehlerhaftes BRU-Tape mit  TPC  auf
eine  Platte genuegender Kapazitaet kopieren und dann die entspre-
chenden Patches vornehmen.  Allerdings ist der Aufwand ein  derar-
tiges  Programm  zu erstellen nicht gerade gering, und wird wahrs-
cheinlich erst dann vorgenommen werden, wenn ein aktueller Notfall
vorliegt, bei dem alle anderen Moeglichkeiten versagen.







                       ANHANG: File Formate
                       --------------------


 
 
File Attribute und Record Format einiger File Typen
 
 
1. Directory Files
   ---------------
 
   W6=0200      U.CON=200 (B14)
   W7=0001      R.FIX=1
   Record:  8 Worte
 
   {F-ID}{SEQ }{LEER}{FILE NAME (3W)}  {Typ} {Ver }
 
 
2. Fortran Direct Access
   ---------------------
 
   W7=1001      R.FIX=1, FD.CR=1
   Records enthalten keine Kontrollinformation.
   Laenge der Datensaetze durch W10 gegeben.
 
 
3. Fortran Ausgabe Files
   ---------------------
 
   W7=402       R.VAR=1 FD.FTN=1
   Records:
   {ByCo}{Daten ....}
   formated binary:
   {ByCo}{Seg Word}{Daten ....}{0,CHKSM}
   max 122. Datenbytes
   Segment Wort=0,1,2,3 (mittleres, Start, End, Single-Segm)
 


                                                           PAGE 14



 
4. Editor erzeugte Files
   ---------------------
 
   (EDI, TECO mit /CR)
   W7=1002      R.VAR=1,  FD.CR=1
   {ByCo}{Daten .....}
 
 
5. RNO, TECO mit /-CR
   ------------------
 
   W7=0002      R.VAR=1
   Alle Records haben interne Vorschubkontrolle (<CR>,<LF>)
   {ByCo}{Daten...<CR><LF>}
   CR,LF ist im Byte Count erhalten!
 
 
6. MACRO OBJ (bei Enable ABS)
   --------------------------
 
   W7=0002  (Bei allen OBJ, TSK)
   {ByCo}{Daten      }
   1. Daten Wort Ladeadresse
 
 
7. PIP Directory Files
   -------------------
 
   W7=0002      R.VAR=1, Implied Carriage Control
 
   /BR
   1.Record:
   {ByCo}{<FF> Directory bis UIC <CR><LF>       ByCo=27(8)
   folgende:
   {ByCo}{<CR><LF> Daten   }                    ByCo=16(8)
 
   /LI, /FU
   1.Record
   {ByCo}{<FF> Directory bis Datum <CR><LF>     ByCo=50(8)
   folgende Zeile in 2 Saetzen:
   {ByCo}{<CR><LF> Name}                        ByCo=26(8)
   {ByCo}{restl. Information}       ByCo=32(8) bzw. 146(8)
 
 
8. VFY
   ---
   W7=1002
 
 
9. DMP
   ---
 
   W7=0002
 
   Byte Counts: Records 1,2 sind 67, 61 (8)
   Folgende     103(8)
 
 


                                                           PAGE 15



10. Mag Tape Formate
    ----------------
 
10.1 FLX(DOS)
 
   Label Record
   Datenbloecke         N * 512 B
   EOF
 
        Label Record:   (14B)
        Filename(RAD50) (2W)
        TYP             (1W)
        UIC             (1W)
        Unused/Protect  (2B)
        Date            (1W)
        Unused          (1W)
 
10.2 PRESERV
 
    Label Block         (1 Block)
    Boot Block          (1 Bl)
    Preserv Image       (1 Bl)
    Data                (N Bl)
    EOF
    Label Block
    Dummy Boot Block
    Data
    EOF
    EOF


10.3 BRU Tape Struktur

DEC-Dokumentation: (Etwas duerftig!)
 
Bloecke:                        Laenge(Bytes)
VOL1                            80
BOOT
HDR1                            80
HDR2                            80
                                   <-- EOF Marke
Control Record                  80
BOOT (des Volumes)              512
Home-Block                      512
Directory
Headers
.
.
Data
.
.
Headers
.
.
Data
                                   <-- EOF Marke
EOF1                            80
EOF2                            80
                                   <-- EOF Marke

Da diese Information nicht ausreicht, wurde die folgende


                                                           PAGE 16



Detailinformation durch DUMP von BRU-Tapes gewonnen, d.h.
dass sie nicht ganz vollstaendig ist.


Directory-Bereich
=================
UFD-Record                      80   z.B. fuer [0,0]
UFD-Record                      80             [1,1]
Directory-Bloecke               n*512
.
.
UFD-Record
Directory-Bloecke
(usw.)
 
Von den bei INI erzeugten Files ist nur [0,0] auf dem Tape
vorhanden, aber leer! Directory Bloecke sind nur vorhanden,
falls das entsprechende Directory File nicht leer ist.

UFD-Record
----------
(B0-B3) "UFD"
(W2)    File-ID
(W3)    Sequence #
(W4)
(W5-W7) Filename(RAD50)         z.B. 000000
(W10)   Typ       - "-               DIR
(W11)
(W12)
(W13)
(W14)
(W15)   Owner UIC (2 Byte)      z.B  401           [1,1]
(W16)   Protect Code            z.B. 1640000  (RWED,RWED,RWE,R)
.
.

Directory-Bloecke
-----------------
(entspricht dem Inhalt eines Platten Directory Blocks)
 
File-ID   Seq # (S-Lev)  Filename       Typ     Vers #
 (1W)     (1W)    (1W)     (3W)         (1W)     (1W)

Nach der Directory Information folgt ein

Control-Record                  (80 Bytes)
--------------
enthaelt die ASCII-Information
        HEADHEADHEADHEAD...
und zeigt den Beginn des Header Bereichs an.


Header-Bereich
==============
UFD-Record                                      [0,0]
UFD-Record                                      [1,1]
Header-Record
.
.
UFD-Record
(usw.)


                                                           PAGE 17



Header-Record
-------------
Ein Header-Record enthaelt maximal 8 File Header pro
Record (ohne Zusatzinformation)
        Laenge <= 10 000  = 4096. Bytes

Am Ende des Headers Bereichs folgt ein

Control-Record                          (80 Bytes)
--------------
enthaelt die ASCII-Information
        DATADATADATADATA...
und zeigt den Beginn des Daten-Bereichs an.


Daten-Bereich
=============
Hier sind die Inhalte der Files in der Reihenfolge der
Directory Eintraege abgespeichert
 
Data-Record
Data-Record
.

Data-Record                     Laenge: 10000+60 (8) Bytes
-----------
Format:
(B0-B57)        Zusatzinformation
(B60 -          Daten Bloecke
  B10060)         der Files

Die Zusatzinformation (B0 - B57) besteht aus 3-Wort
Entries (maximal 8) der Art:
        File-ID  Retrival-Pointer
        ------   --- --- --- ---
Der Retrival Pointer entspricht im Format dem Retrival Pointer
eines Disk-Blocks (Count-1(1B), LBN(3B)).
Die Retrival Pointer sind aber auf die Blocklaenge der Data-
Records umformatiert, d.h.
        Count-1  <= 7
Falls die File-ID leer ist folgt kein weiterer Entry

Beispiel:

Data-Record n   20   400  21   30   400  240
                22   1000 222  23   0    225
                0    ...
 
Data-Record n+1 23   0    226  27   2000 233
                26   400  230  0    ...
 
d.h.
 
File-ID = 23    1. Block im Record n bei LBN = 225
                2. Block im Record n+1 bei LBN =226
File-ID = 27    5 Bloecke
File-id = 26    2 Bloecke
 
Kontrollinformation: In dem nichtgenutzten Teil dieser Zusatz-
information im Kopf eines Daten-Records steht in jedem zweiten 
Record die ASCII-Information "DATADATADATA.."


                                                           PAGE 18